T4 ElMTr   Wzmacniacz operacyjny

Podstawowe układy na wzmacniaczu operacyjnym i metody ich badania.

Wstęp. Współcześnie najbardziej uniwersalnym układem aktywnym jest scalony, monolityczny wzmacniacz operacyjny – skrót WO (w j.ang. operational amplifier – OPAMP). Podstawowe cechy większości typów WO to: 1) różnicowe wejście i pojedyncze wyjście, 2) praca od DC (direct current) czyli od f = 0 Hz, 3) bardzo duże wzmocnienie napięciowe różnicowe Aud (f = 0 Hz) = AV0 i małe wspólne Auc , 4) dosyć spory zakres dopuszczalnych napięć zasilania US np. od ±3 V do ± 18 V, 5) praktycznie znikomy prąd wejściowy, 6) rezystancje wejściowe: różnicowa Rid i wspólna Ric powyżej 1 M( a wyjściowa Ro rzędu 100 ( oraz 7) stałość iloczynu „wzmocnienie(pasmo” kuf (fg . Indeks „f” oznacza parametr układu z pętlą sprzężenia zwrotnego. Dzięki temu za pomocą WO można łatwo zbudować szereg różnych układów, stosując w większości przypadków najprostsze metody analizy. Na rys.1w jest „pełny” schemat układu na WO, z obwodami zasilania, zerowaniem, oznaczeniami wielkości. Zazwyczaj przy uproszczonej dokumentacji pomija się szereg z nich, jak na następnych rysunkach. W tym ćwiczeniu będzie stosowany WO uniwersalny, typu (A741 z zasilaniem US = ( 15 V.

Rys. 1w. Układ o dodatnim wzmocnieniu napięciowym na WO.

Zaznaczono obwody zasilania i zerowania. ,

gdy WO idealny    stąd     i

Przed zajęciami.

a) Zapoznaj się z właściwościami wzmacniacza (A741; jego dane podstawisz do zależności w punktach b) i c).

b) Oblicz dla układu z rys.1a wzmocnienie napięciowe kuf , rezystancje: wejściową Rif i wyjściową Rof , górną częstotliwość graniczną fg układu z parametru BW1 wzmacniacza WO o wewnętrznej kompensacji częstotliwościowej: BW1 ( kuf (fg = const. (stałe „wzmocnienie(pasmo”).

c) Oblicz dla układu z rys.2 transadmitancję kyf  i rezystancje: wejściową Rif , wyjściową Rof .

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Program ćwiczenia.

Uwaga: wartości rezystorów zastosowanych w układach zmierz multimetrem MXD-4660A.

1. Wzmacniacz napięciowy nieodwracający – zgodne znaki napięć na wyjściu i wejściu. Połącz układ i dołącz oprzyrządowanie do badania przy stałym napięciu wejściowym UiDC (rys.1a i 1b): R1 = 8,2 k(, R2 = 39 k(, Rg = 3,9 k(, RL = 0,82 k( (zmierz ich wartości, wpisz do tabel), V1 to DT-380; nie zapomnij o zasilaniu – zmierz napięcia zasilania US układu.

1a. Na razie zastosuj Rg = 0 ( (zwora) i RL ( ( . Zbadaj charakterystykę przejściową układu Uo = f(Ui). Wyniki zapisuj do tab.1a. Zwróć uwagę na punkty przejścia części liniowej charakterystyki w nieliniową i na praktycznie stałe Uo powyżej tych punktów – jest to tzw. nasycenie wyjścia WO (Uomax– i Uomax+), oblicz różnice między zasilaniem US i granicą Uomax dla napięć obu znaków.

Rys. 1a. Wzmacniacz nieodwracający na WO. Gdyby WO był 
idealny, transmitancja – wzmocnienie napięciowe:                    (1)

Wykreśl Uo = f(Ui), oblicz wzmocnienie z badań, tylko z zakresu liniowej pracy        (2).        Indeksy p i k to początek i koniec tego liniowego zakresu. Oblicz z zależności (1) przy rys.1a teoretyczną wartość kuf’ (podstaw zmierzone wartości rezystorów), porównaj z kuf”.

Rys. 1b. Układ do badania przetworników sygnału 
napięciem wejściowym o f = 0 Hz, czyli DC

1b. Wyznaczenie rezystancji wyjściowej Rof i wejściowej Rif układu, zapisy wyników do tab.1b.

Ustaw tak Eg aby Uo ( 10 V przy Rg = 0 (, RL ( ( , zapisz Uoa . Utrzymuj Eg = const., włącz RL i zapisz Uob . Ogólna zależność to (3), ułóż z niej układ dwóch równań i wykaż prawidłowość zależności (4):

(3),         (4).

Wyłącz RL , zapisz Uoc , przy Eg = const. włącz Rg , zapisz Uod . Ogólna zależność to (5), ułóż z niej układ dwóch równań i wykaż prawidłowość zależności (6):

(5),         (6)

Oblicz z zależności (4) i (6) obie rezystancje. Jakie graniczne wartości tych rezystancji możesz zmierzyć w ten sposób tą aparaturą?

## Copyright by P. Madej

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

2. Przetwornik „napięcie – prąd”, u ( i, o ujemnej transadmitancji kyf . Połącz układ z rys.2, dołącz tylko na wejściu oprzyrządowanie do badania przy UiDC wg rys.1b: R1 = 82 k(, Rg = 3,9k(, RL = 39 k(, amperomierz to 
DT-380. Zmierz wartość nowego R1 , pozostałe rezystory były użyte w poprzednim układzie i ich wartości już znasz; ten sam Rg a poprzedni R2 to teraz RL .

Rys. 2. Przetwornik u ( i na WO. Gdyby WO był idealny, to 
wartość ujemnej transadmitancji:   (7)

2a. Wstaw do układu Rg = RL = 0 (. Zbadaj charakterystykę przejściową układu Io = f(Ui). Wyniki zapisuj do tab.2a. W sprawozdaniu wykreśl charakterystykę Io = f(Ui) i oblicz współczynnik przetwarzania – transmitancję typu transadmitancji z wyników badań:

(8).

Wartości wielkości z indeksami p i k to początek i koniec odcinka charakterystyki, z którego wyznaczasz transadmitancję.

Oblicz z zależności (7) przy rys.2 teoretyczną kyf’ wykorzystując zmierzoną wartość R1 , porównaj z kyf”.

2b. Wyznaczenie rezystancji wyjściowej Rof i wejściowej Rif układu, zapisy wyników do tab.2b.

Ustaw tak Eg aby Io ( 120 (A, zapisz Ioa . Utrzymuj Eg = const., włącz RL = 39 k i zapisz Iob .

Ogólna zależność to (9). Ułóż układ dwóch równań i wykaż prawidłowość zależności (10):

(9),      .   (10)

Włącz RL = 0 (, zapisz Ioc . Utrzymuj Eg = const., włącz Rg = 3,9 k, zapisz Iod .

Ogólna zależność to (11). Ułóż układ dwóch równań i wykaż prawidłowość zależności (12):

(11),     .  (12)

Oblicz z zależności (10) i (12) obie rezystancje. Jaką graniczną wartość Rof możesz zmierzyć w ten sposób tą aparaturą?

UWAGA. Przy wyznaczaniu transmitancji obu układów możesz wykorzystać linie trendu na wykresie (trendy liniowe!), ale pod warunkiem, że ograniczysz zakres wykresu tylko do liniowego odcinka.

W sprawozdaniu m.in. porównaj np. w tabeli transmitancje obu układów oraz rezystancje wejściową i wyjściową oszacowane teoretycznie przed zajęciami i po zmierzeniu rezystorów oraz z badań w układzie z rys. 1b.

## Copyright by P. Madej

Protokół pomiarów T4 ElMTr,   str. 1         Data:  …………….  Termin:  ……………..  Numer grupy  ……..  i skład (Nazwisko, Imię):

…………………………

…………………………

……………….…………

Indeks „znam” – wartość znamionowa.

| Tab. 1a. Do pkt 1a: badanie Uo = f(Ui) układu wzmacniacza napięciowego nieodwracającego. Zmierzone US+ = V, US( = V, Zmierzone R1 = k(, R2 = k(. Przyrządy V1: , V2: , VS: , : . |
| --- |
| Uiznam | [V] | – 3,6 | – 3,0 | – 2,4 | – 1,8 | – 1,2 | – 0,6 | 0 | + 0,6 | + 1,2 | + 1,8 | + 2,4 | + 3,0 | + 3,6 |
| Ui | [V] |  |  |  |  |  |  | 0 (zwora) |  |  |  |  |  |  |
| Uo | [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obliczenia: = V/V, = V/V, (US+ – Uomax+(= V, (US– – Uomax–(= V |

| Tab. 1b. Do pkt 1.b: badanie Uo = f(RL , Rd) przy Eg = const., celem wyznaczenia Rof i Rif układu. Zmierzone RL = k(, Rg = k(. Przyrządy V2: , : . | Uwagi |
| --- | --- |
| RL | [k(] | ( |  | ( | ( |  |
| Rg | [k(] | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Uo | [V] | Uoa = | Uob = | Uoc = | Uod = |  |
| Obliczenia: Rof = m(, Rif = M( |  |

## Copyright by P. Madej

Podpis prowadzącego zajęcia:

Protokół pomiarów T4 ElMTr,   str. 2        Data:  …………….  Termin:  ……………..  Numer grupy  ……..  i skład (Nazwisko, Imię):

…………………………

…………………………

……………….…………

Indeks „znam” – wartość znamionowa.

| Tab. 2a. Do pkt 2a: badanie Io = f(Ui) przetwornika u ( i. Zmierzone R1 = k(. Przyrządy V: , A: , : . |
| --- |
| Uiznam | [V] | – 10 | – 8 | – 6 | – 4 | – 2 | 0 | + 2 | +4 | + 6 | + 8 | + 10 |
| Ui | [V] |  |  |  |  |  | 0 (zwora) |  |  |  |  |  |
| Io | [(A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obliczenia: = (S, = (S. |

## Copyright by P. Madej

| Tab. 2b. Do pkt 2b: badanie Io = f(RL , Rd) przy Eg = const, celem wyznaczenia Rof i Rif. Zmierzone RL = k(, Rd = k(. Przyrządy A: , : . | Uwagi |
| --- | --- |
| RL | [k(] | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Rd | [k(] | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Io | [(A] | Ioa = | Iob = | Ioc = | Iod = |  |
| Obliczenia: Rof = M(, Rif = k(. |  |

Podpis prowadzącego zajęcia: