### T5 ElMTr   Zaawansowane układy na

### wzmacniaczu operacyjnym.

Układy liniowe i nieliniowe na WO z pętlami RC:

- czwórnikowy generator fali sinusoidalnej (rys.1); wzmacniacz operacyjny WO pracuje w nim liniowo, objęty dwoma pętlami sprzężenia zwrotnego – selektywną z układem Wiena, dającą dodatnie sprzężenie zwrotne DSZ (ustalającą częstotliwość generacji) oraz pętlą nieliniową z diodami, dającą ujemne sprzężenie zwrotne USZ (ustalającą napięcie wyjściowe),

- przetwornik logarytmujący (LOG) z diodami (rys.2).

Problematyka.

Wzbudzenie i stabilna praca generatora czwórnikowego.

Zasada pracy przetwornika LOG na WO.

Przeznaczenie elementów, metody badania i opisu układów.

Znamionowe zasilanie WO typu OP07 w układach: US ( ( 15 V.

Przed zajęciami.

a) Oblicz dla układu z rys. 1 teoretyczną wartość częstotliwości generacji f oraz rezystancji R1 , spełniającej warunek wzbudzenia i stabilnej pracy. Nieliniowy dwójnik D1║R2b║D2 nie wymaga składania, jest w laboratorium. Przyjmij do obliczeń, że przy stabilnej pracy układu jego zastępcza rezystancja jest w przybliżeniu równa 0,5R2b .

b) Oblicz dla układu z rys. 2 parametry A i B w opisie statycznej charakterystyki przejściowej: Uo = A(ln(BUi), dla dodatnich i ujemnych Ui . Załóż, że charakterystyka przewodzenia IF = f(UF) diod dla Ui = ± (2 mV ( 10 V) ma opis: IF ( IS(exp(UF/M(T). Przyjmij prąd wsteczny nasycenia złącza IS = 2,0 nA, potencjał elektrotermiczny (T = 25,9 mV w T = 300K, współczynnik M = 1,8.

Program ćwiczenia.

Generator sinusoidy.

1a. Połącz układ z rys. 1 bez obciążenia RL , ze znamionowym zasilaniem US . Odłącz R1 (R1 ( ( ) a następnie w to miejsce wstaw zwarcie (R1 = 0 ). W obu przypadkach obserwuj przebiegi na wyjściu, zmierz f, przedyskutuj z prowadzącym przyczyny takiego zachowania się układu, zapisz uwagi.

Rys. 1. Generator sinusa z czwórnikiem Wiena (DSZ) i pętlą stabilizacji amplitudy (USZ) wraz z przyrządami do badania

Uruchom układ z rezystorem R1 ; ustaw na wyjściu skuteczną wartość znamionową Uon = 4,000 V, zanotuj w tab. 1a dla tego Uon wartości znamionowe fn , R1n . Czy są one zgodne z obliczonymi? Przyjrzyj się kształtowi sygnału, zapisz uwagi lub sfotografuj przebieg.

1b. Nie zmieniaj R1 , zbadaj wpływ obciążenia RL oraz zmian napięć zasilania US na f i Uo (tab. 1b). Opisz skutki za pomocą zmian względnych (procentowych) – dodaj w tabeli odpowiednie kolumny:

,   .

1c. Zbadaj wpływ zmiany R1 w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego na f , Uo , stabilność pracy, kształt sinusoidy. Tak nastawiaj R1 , aby zmiany Uo były od 8 V w dół, wyniki zapisuj w tab. 1c. Obliczaj: . Przyjmij za R1n tą wartość R1 , która daje na wyjściu generatora znamionową wartość Uon w pkt. 1a. W sprawozdaniu m.in. wykreśl Uo = f((R1) oraz f = f((R1). Określ na podstawie tych wykresów optymalny zakres R1 i (R1 – kryterium (subiektywne) to możliwie małe zmiany Uo i f .

Przetwornik logarytmujący.

2. Zmierz wartość rezystora R, który zastosujesz na wejściu przetwornika, wpisz do tab. 2. Połącz układ z rys. 2, jako V1 zastosuj DT-380 a jako V2 – MXD-4660A (w sprawozdaniu przeanalizuj, dlaczego tak?), uruchom układ.

Rys. 2. Przetwornik logarytmujący z przyrządami do badania

Zbadaj statyczną charakterystykę przejściową Uo = f(Ui) w zakresie Ui od + 2 mV do + 10 V, w sekwencji 1-2-5-10, a następnie dla ujemnych wartości Ui . W sprawozdaniu wykreśl je (wykres XY!) w liniowych skalach a następnie z logarytmiczną skalą Ui . Rada: aby uniknąć kłopotów z wykresem logarytmicznym przy ujemnych wartościach Ui , lepiej wykreślić Uo = f((Ui(), ale przy dalszych obliczeniach uwzględnij znak Ui! Oblicz na podstawie badań, np. z równania linii trendu na wykresie uzyskane współczynniki A i B w opisie charakterystyki układu dla obu znaków Ui oraz poprawne wartości parametrów M, IS obu zastosowanych diod, porównaj z przewidywaniami teoretycznymi, wytłumacz różnice.

## Copyright by P. Madej

Protokół pomiarów T5 ElMTr    	Data:  ……

Termin:  ……

Indeks „n” lub „znam” – wartość znamionowa.

Do pkt 1a uwagi o stanie układu przy R1 = (  i R1 = 0 .

Do pkt 1a i 1b.

| Tab. 1ab. Warunki znamionowe oraz wpływ obciążenia i zasilania na pracę generatora. Układ z rys. 1. Przyrządy: V , częst. , oscyl. |
| --- |
| Lp. | Warunki | R1 | Uo | f | Uwagi np. o kształcie |
|  | RL [k] | US [V] | [k] | [V] | [kHz] |  |
| 1 | ( | +15 (15 | R1n= | Uon= | fn= |  |
| 2 | 0,68 | +15 (15 | R1n |  |  |  |
| 3 | ( | +15 (9 | R1n |  |  |  |
| 4 | ( | +9 (15 | R1n |  |  |  |
| 5 | ( | +9 (9 | R1n |  |  |  |

Do pkt 1c.

| Tab. 1c. Wpływ R1 na pracę generatora. Układ z rys. 1. RL = ( , US = ( 15 V. Przyrządy: V , częstościom. , oscyloskop |
| --- |
| Lp. | R1 [k] | Uo [V] znam. | Uo [V] odczyt | f [kHz] | Uwagi |
| 1 |  | 8,0 |  |  |  |
| 2 |  | 7,5 |  |  |  |
| 3 |  | 7,0 |  |  |  |
| 4 |  | 6,5 |  |  |  |
| 5 |  | 6,0 |  |  |  |
| 6 |  | 5,5 |  |  |  |
| 7 |  | 5,0 |  |  |  |
| 8 |  | 4,5 |  |  |  |
| 9 |  | 4,0 |  |  |  |
| 10 |  | 3,5 |  |  |  |
| 11 |  | 3,0 |  |  |  |
| 12 |  | 2,5 |  |  |  |
| 13 |  | 2,25 |  |  |  |
| 14 |  | 2,0 |  |  |  |
| 15 |  | 1,75 |  |  |  |
| 16 |  | 1,5 |  |  |  |
| 17 |  | 1,25 |  |  |  |
| 18 |  | 1,0 |  |  |  |

Numer grupy  ...…  i skład (Nazwisko, Imię):

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Do pkt 2.

| Tab. 2. Badanie Uo = f(Ui) przetw. logarytmującego z rys. 2. US = ( 15 V, R = k. Przyrządy:  , V1 , V2 |
| --- |
| Lp. | Ui [V] znam. | Ui [V] odczyt | Uo [V] | Uwagi |
| 1 | 2E-03 |  |  |  |
| 2 | 5E-03 |  |  |  |
| 3 | 1E-02 |  |  |  |
| 4 | 2E-02 |  |  |  |
| 5 | 5E-02 |  |  |  |
| 6 | 0,1 |  |  |  |
| 7 | 0,2 |  |  |  |
| 8 | 0,5 |  |  |  |
| 9 | 1 |  |  |  |
| 10 | 2 |  |  |  |
| 11 | 5 |  |  |  |
| 12 | 10 |  |  |  |
| 13 | - 2E-03 |  |  |  |
| 14 | - 5E-03 |  |  |  |
| 15 | - 1E-02 |  |  |  |
| 16 | - 2E-02 |  |  |  |
| 17 | - 5E-02 |  |  |  |
| 18 | - 0,1 |  |  |  |
| 19 | - 0,2 |  |  |  |
| 20 | - 0,5 |  |  |  |
| 21 | - 1 |  |  |  |
| 22 | - 2 |  |  |  |
| 23 | - 5 |  |  |  |
| 24 | - 10 |  |  |  |

## Copyright by P. Madej

Podpis prowadzącego zajęcia: