# Opracował

dr inż. Andrzej Kałwak

# LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI

# PRZYKŁAD UPROSZCZONEGO PROJEKTU

# JEDNOSTOPNIOWEGO WZMACNIACZA OE

Z tranzystorem BC 548  (βo=250, ICmax=100mA, UCEmax=30V) zaprojektować wzmacniacz                 `	1-stopniowy w układzie OE:

kuo ≈ - 75V/V,  RL ≥ 20kΩ,  fd ≤ 50Hz,  Uo  = 2,5V

- Wybór układu

Ze względu na stosunkowo duże kuo wybieram układ z kondensatorem emiterowym oraz polaryzacją tranzystora poprzez dzielnik napięcia ustalający punkt pracy.

- Dobór punktu pracy

Na podstawie parametrów charakterystycznych tranzystora (zalecanych przez producenta) przyjmuję:

ICQ = 2mA

IBQ = ICQ / βo = 2mA / 250  = 8μA

UCEQ ≥ UCE sat+ Uwy max 			Uo max = Uo = 2,5V = 3,53V

UCEQ ≥ 0,2V + 3,53V = 3,73V

zakładam: UCEQ = 5V

- Obliczenie parametrów sygnałowych tranzystora

- Dobór RC

→

Sprawdzenie warunku na Uo = 2,5V  (Uo max = 3,53V)

Uo max = URc = RC ּ ICQ = 1,5kΩ ּ 2mA = 3V < 3,53V = Uo max     →  należy zwiększyć RC

Z szeregu E24 wybieram RC = 1k8

Uo max = URc = RC ּ ICQ = 1,8kΩ ּ 2mA = 3,6V > 3,53V

- Obliczenie UCC

UCC = URC + UCEQ + URE  = 3,6V + 5V + URE

Aby zapewnić dobrą stabilizację punktu pracy tranzystora: ,

lub zakłada się  URE = (1 – 2)V.

Zakładam wstępnie: URE = 2V

UCC = 3,6V + 5V +  2V = 10,6V   	→      UCC = 12V

- Dobór RE

URE  = RE ּ IEQ ≈ RE ּ ICQ    →  RE = URE / ICQ = 2V / 2mA = 1kΩ

Z szeregu E24 wybieram RE = 1kΩ

- Obliczenie R1 i R2

Idz >> IBQ = 8μA    →   zakładam: Idz ≈ 0,1mA

UR2 = URE + UBEQ = 2V + 0,7V = 2,7V   →   R2 = UR2 / Idz = 2,7V / 0,1mA = 27kΩ

R1 = (UCC – UR2) / Idz = (12V – 2,7V) / 0,1mA = 93 kΩ

Z szeregu E24 wybieram R1 = 27kΩ  i  R2 = 100kΩ

- Obliczenie CE

XCE  << RE    →   zakładam: XCE  = 1 / (2π ּ fd  ּ CE ) ≤ 0,1RE

CE   ≥  1 / (2π ּ fd ּ 0,1RE) = 1 / (2π ּ 50Hz ּ 100Ω) = 31,8 ּ 10-6 F

Z szeregu kondensatorów wybieram: CE  = 47μF / 16V

- Obliczenie Rwe i  Rwy projektowanego wzmacniacza

Rif = R1 ║R2 ║ rBE  = 100k ║ 27k║ 5k  ≈ 4,1kΩ

Rof = RC ║ rCE  =  1,8k ║ 100k  ≈  1,8kΩ  = RC

- Obliczenie C1  i  C2

Kondensatory C1 i C2  wraz z „przyległymi” rezystancjami stanowią dwa filtry górnoprzepustowe (typu Π).

Częstotliwości graniczne poszczególnych filtrów :

Ogólna zależność definiująca częstotliwość graniczną układu z liczbą n filtrów:

Jeżeli założymy równe częstotliwości graniczne poszczególnych filtrów (tzn. f1 = f2 = f3  = ... = fn = fmin), to

,    a    ,   ,  gdzie  fd – dolna częstotliwość graniczna

W projektowanym układzie:   fmin = 50Hz  / = 35,5Hz

C1 = 1 / [2π ּ fmin  (Rg + Rwe)] = 1 / [2π ּ 35,5Hz ( 0 +  4,1k)] ≈ 1ּ10-6F

C2 = 1 / [2π ּ fmin  (Rwy + Ro)] = 1 / [2π ּ 35,5Hz ( 1,8k +  20k)] ≈ 2,1ּ10-7F

Z szeregu kondensatorów wybieram: C1 = 1μF

C2 = 220nF

- Warunki (parametry) statyczne wzmacniacza

VE = ICQ ּ RE = 2mA ּ 1k = 2V

VB = UCC [ R2 / (R1 + R2)] = 12V [ 27k / (100k + 27k)] ≈ 2,61V

## VC = UCC – URC = UCC – ICQּRC = 12V – 2mA ּ 1,8k  = 8,4V

UBEQ = VB – VE = 2,61V – 2V = 0,61V

UCEQ = VC – VE = 8,4V – 2V = 6,4V     →   porównaj z założonym

ICQ = 2 mA

- Parametry sygnałowe wzmacniacza

kuo ≈ - β (RC / rBE  ) = - 250 (1,8k / 5k ) = - 90 V/V

ku ≈ - β [(RC ║ RL) / rBE  ] = - 250 [(1,8k ║ 20k ) / 5k ] = - 82V/V

Rif = 4,1kΩ

Rof = 1,8kΩ

Uo max  = URC = 3,6V  (z jednej strony – patrz  „prosta pracy”)

Uo max  = UCEQ – UCE sat = 6,4V – 0,2V = 6,2V  (z drugiej strony – patrz  „prosta pracy”)

Uo  = {min}Uo max /=  3,6V /= 2,54V

Ui = Uo  / |ku| = 2,54V / 90 = 28mV

- Schemat zaprojektowanego wzmacniacza

CO SIĘ STANIE GDY WYELIMINUJEMY KONDENSATOR  CE ?

- Parametry statyczne nie ulegną zmianie

- Parametry sygnałowe

kuo = - (RC / RE) = - 1,8V/V

ku = - [ (RC ║ Ro) / RE] = - 1,65V/V

Rif = R1 ║ R2 ║ [rBE + (1+β) RE ] = 20kΩ

Rof = RC = 1,8kΩ

Uo  = URc /= 2,54V

Ui = Uo  / |ku| =  1,4V

## JAK PROJEKTOWAĆ WZMACNIACZ OE BEZ KONDENSATORA EMITEROWEGO?

- Założyć  ICQ  oraz  UCEQ

- Dobrać RC  tak, aby URC > Uwy max

- Obliczyć RE   ;   ku = - (RC / RE)

- Obliczyć UCC

- Dobrać dzielnik  R1 ,  R2

- Obliczyć Rif i  Rof

- Obliczyć C1  i  C2

- Parametry statyczne wzmacniacza

- Parametry sygnałowe wzmacniacza

# PRZYKŁAD UPROSZCZONEGO PROJEKTU

# JEDNOSTOPNIOWEGO WZMACNIACZA OS

Z tranzystorem BF 245 (IDSS=7,5mA, UP= - 3V) zaprojektować wzmacniacz 1-stopniowy w układzie OS:

ku ≈ - 20V/V,  Ro ≥ 20kΩ,  fd ≤ 50Hz,  Uo  = 2V

- Wybór układu

Wzmacniacz będę realizował w układzie:

- Dobór punktu pracy

Na podstawie charakterystyki ID = f(UGS) tranzystora przyjmuję:

UGSQ = - 1,5V  ≈ ½ (- UP)

IDQ = IDSS. ( 1 - )2 = 7,5 mA [1 – (-1,5V)/(-3V)]2 = 1,9mA

- Obliczenie nachylenia charakterystyki gm

gm.=  =  = 2,6 mA/V

- Dobór RS

=  1,5V / 1,9mA = 790Ω

Z szeregu E24 wybieram RS = 820Ω

- Obliczenie RD

kuo = - gm ּ RD      →	RD = |ku| / gm = 20V/V  /  2,6mA/V = 7,7kΩ

Z szeregu E24 wybieram RD = 7k5

Sprawdzenie warunku na Uo = 2,5V  (Uo max = 2,5V = 3,53V)

Uo max = URD = RD ּ IDQ = 7,5kΩ ּ 1,9mA = 14,2V > 3,53V

- Dobór UDSQ

UDSQ > Uk + Uo max:     Uk = UGSQ – Up = (-1,5V) – (-3V) = 1,5V

UDSQ > 1,5V + 3,53V = 4,83V

Zakładam: UDSQ = 7V

- Obliczenie UDD

UDD ≥  URS + UDSQ + URD = 820Ω ּ 1,9mA + 7V + 7,5k ּ 1,9mA = 22,6V

→      UDD = 24V

- Dobór RG

Zakładam: URG  = IG ּ RG < 0,1mV         IG = - 5pA  (katalogowa wartość prądu upływu)

RG < URG / IG =  0,1mV/5pA = 20MΩ

Z szeregu E24 wybieram RG = 2M2

- Obliczenie CE

XCS  << RS    →   zakładam: XCE  = 1 / (2π ּ fd  ּ CE ) ≤ 0,1RS

CS   ≥  1 / (2π ּ fd ּ 0,1RS) = 1 / (2π ּ 50Hz ּ 82Ω) = 38,9 ּ 10-6 F

Z szeregu kondensatorów wybieram: CE  = 47μF / 10V

- Obliczenie Rif i  Rof projektowanego wzmacniacza

Rif = RG = 2,2MΩ

Rof = RD ║ rDS  ≈  RD  = 7,5kΩ

- Obliczenie C1  i  C2

Kondensatory C1 i C2  wraz z „przyległymi” rezystancjami stanowią dwa filtry górnoprzepustowe (typu Π).

Częstotliwości graniczne poszczególnych filtrów :

Ogólna zależność definiująca częstotliwość graniczną układu z liczbą n filtrów:

Jeżeli założymy równe częstotliwości graniczne poszczególnych filtrów (tzn. f1 = f2 = f3  = ... = fn = fmin), to

,    a      ,  gdzie  fd – dolna częstotliwość graniczna

W projektowanym układzie:   fmin = 50Hz  / = 35,5Hz

C1 = 1 / [2π ּ fmin  (Rg + Rwe)] = 1 / [2π ּ 35,5Hz ( 0 +  2,2M)] ≈ 2,21ּ10-9F

C2 = 1 / [2π ּ fmin  (Rwy + Ro)] = 1 / [2π ּ 35,5Hz ( 7,5k +  20k)] ≈ 1,6ּ10-7F

Z szeregu kondensatorów wybieram: C1 = 3nF

C2 = 220nF

- Warunki (parametry) statyczne wzmacniacza

VS = IDQ ּ RS = 1,9mA ּ 820Ω = 1,55V

VG ≈ 0V

## VD = UDD – URD = UDD – IDQּRD = 24V – 1,9mA ּ 7,5k  = 9,75V

UDSQ = VD – VS = 9,75V – 1,55V = 8,2V     →   porównaj z założonym

IDQ = 1,9 mA

- Parametry sygnałowe wzmacniacza

kuo ≈ - gm ּ RD  = - 2,6mA/V ּ  7,5k = - 19,5V/V

ku ≈ - gm (RC ║ Ro ) = - 2,6mA/V ּ ( 7,5k ║ 20k ) = - 14,2V/V

Rif = 2,2MΩ

Rof = 7,5kΩ

Uo max  = URD = 14,1V  (z jednej strony – patrz  „prosta pracy”)

Uo max  = UDSQ – Uk = 7V – 1,5V = 5,5V  (z drugiej strony – patrz  „prosta pracy”)

Uo  = {min}Uo max /=  5,5V /= 3,9V

Ui = Uo / ku = 3,9 / 19,5 = 0,2V

- Schemat zaprojektowanego wzmacniacza

CO SIĘ STANIE GDY WYELIMINUJEMY KONDENSATOR  CS ?

- Parametry statyczne nie ulegną zmianie

- Parametry sygnałowe

kuo ≈ -( gm ּ RD ) / (1+ gm ּ RS )  = - (2,6mA/V ּ  7,5k) / (1+ 2,6mA/V ּ  820)  = - 6,2V/V

ku ≈ - gm (RD ║ Ro ) / (1+ gm ּ RS ) = - 2,6mA/V ּ ( 7,5k ║ 20k ) / (1+ 2,6mA/V ּ 820) = - 1,7V/V

Rif = 2,2MΩ

Rof = 7,5kΩ

Uo max  = URD = 14,1V  (z jednej strony – patrz „prosta pracy”)

Uo max  = UDSQ – Uk = 7V – 1,5V = 5,5V  (z drugiej strony –patrz  „prosta pracy”)

Uo  = {min}Uo max /=  5,5V /= 3,9V

Ui = Uo  / kuo = 3,9V / 6,2 = 0,63V

# Text boxes

eg     ~

Rg ≈ 0

RL

R1

R2

RC

RE

CE

C1

C2

VE

VC

VB

UCC

Idz

VB

C1

R2

Rg ≈ 0

eg     ~

C1

RL

Rof

kuo Ui    ~

Rif

Rg ≈ 0

eg     ~

C2

Ui

Uo

1,55V

C1

3n

R2

27k

Rg ≈ 0

eg     ~

C1

1μ

Rg ≈ 0

eg     ~

0V

2,61V

RG

2M2

8,4V

### 2V

C2

220n

CE

47μ

RE

1k

RC

1k8

Ro

≥20k

R1

100k

UCC = 12V

Rg ≈ 0

eg     ~

9,75V

C2

220n

CS

47μ

RS

820

RD

7k5

RL

20k

UDD = 24V

Uo

Ui

C2

RL

Rof

kuo Ui    ~

Rof

Rg ≈ 0

eg     ~

C1

VS

VS

C1

Rg ≈ 0

eg     ~

VG

C1

RG

Rg ≈ 0

eg     ~

VD

C2

CS

RS

RD

RL

UDD