LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI  (STN I st.)

zadania projektowe

# PROJEKT 1

Zaprojektować układy pomiarowe do badania charakterystyk diod:   D1  uniwersalna krzemowa  1N4148  (0,2A/75V),

D2  impulsowa Schottky’ego  1N5819  (1A/40V),  D3  świecąca  LED  (30mA/5V),  D4  stabilizacyjna tzw. Zenera  BZP683-C6V8  (0,2A/UZnom = 6,8V, w zakresie stabiliz. PDmax = 0,4W).

# PROJEKT 2

Zaprojektować wzmacniacz 1. stopniowy w układzie OE z tranzystorem n-p-n (h21e=200, ICmax=100mA,  UCEmax=30V)

| Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - kuo [V/V] | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Uwy max [V] ≥ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ro [kΩ] ≥ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| fd [Hz] ≤ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

# PROJEKT 3

Zaprojektować wzmacniacz 1. stopniowy w układzie OS z tranzystorem FET  (IDSS= 8mA, Up= –2,5V)

| Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - kuo [V/V] | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 |
| Uwy max [V] | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ro [kΩ] ≥ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| fd [Hz] ≤ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# PROJEKT 4 i 5

W oparciu o wzmacniacz operacyjny μA 741 (ULY  7741) zaprojektować wzmacniacz odwracający:

| Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Auf [V/V] | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |

- Obliczyć parametry zaprojektowanego wzmacniacza ( Auf , Rwe , Rwy , ... )

- Obliczyć parametry układu pracującego w konfiguracji wzmacniacza nieodwracającego ( przy nie zmienionych  wartościach elementów)

# PROJEKT 6

W oparciu o wzmacniacz operacyjny μA 741 (ULY  7741) zaprojektować wzmacniacz różnicowy:

| Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aud [V/V] | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| Rwe | ( 4k7 | (2k7 | (1k |

- Obliczyć parametry zaprojektowanego wzmacniacza ( Aud , Auc , Rwe+ , Rwe- , Rwy , ... ) jeżeli układ wzmacniacza różnicowego ma CMRR ( 66 dB

# PROJEKT 7

W oparciu o wzmacniacz operacyjny OP-07 zaprojektować:

- generator napięcia sinusoidalnego z mostkiem Wiena i ARW

| Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [Hz] | 10k | 8k | 5k | 3k | 2k | 1k | 750 | 500 |

- generator relaksacyjny

| Grupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [Hz] | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |

# PROJEKT 8

Mając do dyspozycji układy 2-we: NAND, NOT, NOR, EX-OR  zrealizować:

- NAND 4-we

- Multiplekser 2-we

- Demultiplekser 2-wy

- Komparator liczb 2-bitowych

- Dekoder liczby binarnej 2-bitowej na kod  1z4   lub

- Zaproponować układ do oscyloskopowego badania bramek (TTL i CMOS);

wykorzystać WE X  i WE Y  oscyloskopu

#### ZESTAW ELEMENTÓW DO MODELOWANIA UKŁADÓW NA MAKIETACH

| Kondensatory n33 2szt. 1n0 2szt. 3n3 2szt. 10n 2szt. 33n 2szt. (10 2szt. (33 2szt. 1(0 2szt. elektrolityczne 10(/63V 2szt. m10/40V 2szt. | Oporniki (standardowo tolerancja (5%, maksymalna moc 0,25W) 1R0 k47 5k6 47k 2szt. 2R5 (2R2) k68 6k8 56k zmienne 5R0 (4R7) k82 8k2 68k (2 wyprowadz.) 10R 1k0 2szt. 10k 2szt. 82k 1k0 18R 1k2 12k M10 2szt. 20k 27R 1k5 15k M22 47R 1k8 18k M33 potencjometry 68R 2k2 20k M47 (3 wyprowadz.) k10 2szt. 2k7 2szt. 22k 2szt. M68 20k k15 3k3 27k 1M0 M10 k22 3k9 33k 2M2 k33 4k7 2szt. 39k 4M7 | Diody uniwersalne Si (0,2A/75V) 1N4148 2szt. Zenera (0,4W) BZP683-C3V3 BZP683-C6V8 Zwory 16szt. |
| --- | --- | --- |

Uwaga! 	Zapis wartości 3n3 oznacza 3,3nF,  (10=0,10(F=100nF,  1R0=1,0(,  k22=0,22k(=220(,  4k7=4,7k(.

Ogólnie odpowiednia litera przedrostka określającego podwielokrotność lub nadwielokrotność jednostki zastępuje przecinek w zapisie wartości.

Życzę sukcesów projektowych,