Ćwiczenie 1

BADANIE CHRAKTERYSTYK DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

Badanie charakterystyk statycznych diod:

(Dane w nawiasie to wartości dopuszczalne, graniczne: prąd przewodzenia i napięcie wsteczne IF(AV)M  
i URWM .)

D1  dioda uniwersalna krzemowa  1N4148  (0,2A/75V),

D2  impulsowa Schottky’ego  1N5819  (1A/40V),

D3  dioda świecąca  LED  (30mA/5V).

D4  dioda Zenera  BZP683-C6V8 w zakresie stabiliz.  (0,2A/UZnom = 6,8V,. PDmax = 0,4W)

Program ćwiczenia.

1. W kierunku przewodzenia wyznacz IF = f(UF) w układzie PPN wszystkich diod przy: IF = 10/30/100(A/0,3/1/3/10/30mA (zaznacz IF  początku świecenia oraz wyraźnego świecenia diody LED).

Wbrew zapisowi charakterystyki reguluj prąd IF za pomocą Ev i Rv (indeks v od variable czyli zmienny, regulowany) – tak jest wygodniej, ale w sprawozdaniu tabela i wykresy IF = f(UF).

2. W kierunku zaporowym wyznacz IR = f(UR) (PPP) wszystkich diod przy UR = 0,5/1/5/10V.

Uwaga:

- Dla diody LED URWM  = 5V

- Większość  diod wykaże prąd wsteczny niemierzalny na najniższym zakresie 20,00 (A miernika DT380.

3. Zbadaj diody miernikiem DT380 (kierunek przewodzenia). Wyjaśnij wskazania przyrządu.

Układy połączeń.

Rys. 1. Kierunek przewodzenia (PPN)

Rys. 2. Kierunek zaporowy (PPP)

W sprawozdaniu m. in.:

A. Wykreśl rodziny charakterystyk przewodzenia (wszystkie diody razem) – w skalach liniowych, 
a następnie półlogarytmicznych – skala U liniowa (co zauważasz na drugiej rodzinie charakterystyk ? )

B. Wyznacz parametry modelu praktycznego wszystkich diod dla kierunku przewodzenia 
(RS, UTO, rD) oraz oblicz także w tych przypadkach stosunek rezystancji diod RS /rD (statyczna do dynamicznej) w otoczeniu tego punktu.

C. Dla diod D1 i D2 wyznacz parametry M, IS w modelu ( uproszczonym równaniu Shockley’a)
z wyników w zakresie przewodzenia: IF = IS ∙ exp[UF /(M∙26mV)]; podziel stronami równania dla dwóch punktów pomiarowych, obliczaj dla prądów rzędu 0,1 i 1mA, porównaj wyznaczony IS 
ze zmierzonymi prądami wstecznymi. Druga, mniej pracochłonna i doskonalsza metoda, to wykorzystanie równania wykładniczej linii trendu do wykresów półlogarytmicznych, utworzonych np. w arkuszu kalkulacyjnym. W tym przypadku w wersji wykresu do wyznaczenia równania linii trendu musisz odrzucić dane leżące wyraźnie poza prostą

Protokół badań do ćw. 1

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

Data: ……………………………...

Grupa:……………						Termin;…………………………...

1.   …………………………………………………

2.   …………………………………………………

3.   …………………………………………………

Tabele pomiarowe.

Dioda: 1N4148		( ……………...)  ← tu wpisz wynik z punktu  3

Kierunek przewodzenia

| IF [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UF [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RS [Ω] przy IF = 10 mA |
| rD [Ω] przy IF = 10 mA |

Kierunek zaporowy

| UR [V] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IR [A] |  |  |  |  |

Dioda: 1N5819		(……………..)   ← tu wpisz wynik z punktu  3

Kierunek przewodzenia

| IF [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UF [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RS [Ω] przy IF = 10 mA |
| rD [Ω] przy IF = 10 mA |

Kierunek zaporowy

| UR [V] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IR [A] |  |  |  |  |

Dioda LED: …………	(………………)   ← tu wpisz wynik z punktu  3

Kierunek przewodzenia

| IF [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UF [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RS [Ω] przy IF = 5 mA |
| rD [Ω] przy IF = 5 mA |

Kierunek zaporowy

| UR [V] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IR [A] |  |  |  |

Dioda Zenera: BZP683-C6V8 	(…………….)   ← tu wpisz wynik z punktu  3

Kierunek zaporowy

| UKŁAD: | PPP | PPN |
| --- | --- | --- |
| IRnom [A] | X | X | 0,1m | 0,2m | 0,5m | 1m | 2m | 5m | 10m | 20m | 30m |
| IR [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UR [V] | 0 | ok. ½ UZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RS [Ω] przy IR = 5 mA | G = RS / rD = |
| rD [Ω] przy IR = 5 mA |  |