Ćwiczenie 2.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE TRANZYSTORA BIPOLARNEGO – WZMACNIACZ WE

Tranzystor: BC548B (Si, npn): UCEM = 30V,

ICM = 100mA; PCM = 0,6W; ( =240...500,  UBEQ ( ( 0,64V.

Rezystancja obciążenia: RL =10k

Przed zajęciami:

Dla wartości elementów ( rys.1) oblicz:

VB  ; VE  ; VC  ; UCEQ  ; UBEQ  ; ICQ  ; kuo  ; ku  ; Ri  ; Ro

Zacznij od obliczenia VB = UR2 ,następnie kolejno wyznacz: VE  , ICQ  ≈ IEQ  , VC  oraz pozostałe 
parametry.

Rys. 1. Schemat układu wzmacniacza WE.

Pomiary:

1. Zmierz woltomierzem napięcie zasilania - UCC,  oraz  potencjały: VE ; VB ; VC . Następnie, uwzględniając wartości odpowiednich oporników, oblicz: UBEQ ,  UCEQ , ICQ , IEQ .

2. Po wyjęciu z makiety R1, zmierz VE,VB i VC. Następnie włóż R1 a wyciągnij R2, i dokonaj ponownych pomiarów. Dla obu doświadczeń oblicz: UCE , IC , IE , i na podstawie uzyskanych wartości, określ stany pracy tranzystora.

3. Wg  rys. 2. połącz układ pomiarowy z pominięciem Rd.  Dla sinusoidalnego napięcia wejściowego o f =1kHz określ zakres liniowej pracy wzmacniacza. Jest nim maksymalne napięcie wyjściowe - Uomax, powyżej którego kształt przebiegu zaczyna odbiegać od sinusoidy.

4. Dla Uo≈0,5Uomax zmierz woltomierzem wzmocnienie kuo - nieobciążonego wzmacniacza (RL → ∞), i powtórnie – ku, z obciążeniem (RL= 10k).

5. Za pomocą oscyloskopu zmierz częstotliwości graniczne wzmacniacza: dolną – fd, i górną – fg. Określają one częstotliwości wzmacnianych napięcia, dla których  wzmocnienie wzmacniacza jest mniejsze o 30% względem wzmocnienia przy f =1kHz (w mierze  decybelowej

Rys. 2. Układ do badania wzmacniacza                      odpowiada to spadkowi wartości wzmocnienia o 3dB).

Oblicz też 3-decybelowe pasmo przenoszenia wzmacniacza: Δf3dB = fg - fd.

6. Zmierz rezystancję wyjściową Ro. W tym celu, w warunkach: Ugen=const, f=1kHz, Uo≈0,5Uomax, wykonaj woltomierzem dwa pomiary napięcia wyjściowego: pierwszy (Uo1) – bez obciążenia wzmacniacza (RL → ∞), drugi (Uo2) – z obciążeniem (RL= 10k).  Ro oblicz z zależności:

Ro = RL [( Uo1 - Uo2)/Uo2].

7. Zmierz rezystancję wejściową Ri. W tym celu, w warunkach jw. i stosując opornik  dodatkowy 
Rd = 4,7k( (lub 3,9k(), wykonaj dwa pomiary. Pierwszy (Uo1) – bez opornika Rd  (Rd=0Ω),
 drugi (Uo2) – z opornikiem Rd.   Ri oblicz z zależności:

Ri= Rd [Uo2 /( Uo1 - Uo2)].

W sprawozdaniu:

Podaj zestawienia parametrów wzmacniacza (obliczonych i zmierzonych – wyjaśnij ewentualne różnice), oceń jego właściwości.

W jakich zastosowaniach może być przydatny wzmacniacz o takich parametrach.

Protokół badań do ćw. 2

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE TRANZYSTORA BIPOLARNEGO – WZMACNIACZ WE

Data: ……………………………...

Grupa:……………						Termin;…………………………...

1.   …………………………………………………

2.   …………………………………………………

3.   …………………………………………………

Tabele pomiarowe

Tab. 1. Napięcia i prądy stałe w charakterystycznych punktach układu wzmacniacza.

| Pomiary | Obliczenia |
| --- | --- |
| UCC [V] | VE [V] | VB [V] | VC [V] | UBEQ [V] | UCEQ [V] | ICQ [mA] | IEQ [mA] |

Tab. 2. Napięcia i prądy tranzystora w stanie zatkania i nasycenia

| Warunki pomiaru | Pomiar | Obliczenia | Tranzystor w stanie: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VE [V] | VB [V] | VC [V] | UBE [V] | UCE [V] | IC [mA] | IE [mA] |  |
| układ pozbawiony R1 |  |  |  |  |  |  |  | .................. |
| układ pozbawiony R2 |  |  |  |  |  |  |  | .................. |

Tab. 3. Wyznaczenie Uomax  i wzmocnienia wzmacniacza

| Warunki pomiaru | Uomax [V] | Uo [V] | Ui [V] | ku0 lub ku [V/V] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bez obciążenia |  |  |  |  |
| z obciążeniem RL = …… kΩ |  |  |  |  |

Tab. 4. Pomiary częstotliwości granicznych i pasma przenoszenia wzmacniacza

| Częstotliwość graniczna | Nastawa i odczyt napięcia Uop-p (z obrazu oscyloskopowego), w działkach | Częstotliwość graniczna (odczyt z miernika częstotliwości) [kHz] | Pasmo przenoszenia wzmacniacza (f [kHz] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | przy f =1kHz | dla częstotliwości granicznej |  |  |
| dolna - fd |  |  |  |  |
| górna - fg |  |  |  |  |

Tab. 5. Pomiar rezystancji wyjściowej wzmacniacza (Ro)

| RL [k(] | Uo1 [V] | RL [k(] | Uo2 [V] | Ro [k(] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ∞ |  |  |  |  |

Tab. 6. Pomiar rezystancji wejściowej wzmacniacza (Ri)

| Rd [k(] | Uo1 [V] | Rd [k(] | Uo2 [V] | Ri [k(] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |