Ćwiczenie 3.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE TRANZYSTORA UNIPOLARNEGO – WZMACNIACZ WS

Tranzystor: → 2N4416, n-FET:

Dane typowe: VGS(off)= –3V, IDSS = 10mA. gm= 4 mS

Przed zajęciami:

Wyznacz teoretyczne parametry układu

(VG ; VD ; VS ;  UGSQ; UDSQ; IDQ oraz kuo; ku; Ri ; Ro)

Przyjmij Uomax ≈ 2V(wartość skuteczna)

dla:

| GRUPA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UDD [V] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| RD [Ω] | 1k8 | 2k2 | 2k2 | 2k7 | 1k8 | 2k2 |
| RS [Ω] | 220 | 220 | 330 | 330 | 100 | 150 |
| RG[Ω] | 1M0 | 1M0 | 1M0 | 1M0 | 1M0 | 1M0 |
| C1 | 10nF |
| C2 | 1μF |
| RL[Ω] | 6k8 |

Rys. 1. Schemat układu wzmacniacza WS

Część doświadczalna.

Połącz układ z rys. 1.

1. Zmierz woltomierzem wartości napięć: UDD, VD , VS , VG, policz UGSQ, UDSQ,  IDQ,  zanotuj i porównaj z wartościami obliczonymi teoretycznie. Wyjaśnij przyczyny ewentualnych różnic. W razie potrzeby skoryguj RD i RS tak, aby tranzystor był w zakresie nasycenia.

2. Zamiast C1 i C2 wstaw zwory. Dołącz do wejścia wzmacniacza napięcie: –5VDC,
 zmierz VD  i VS.  Odłącz napięcie: –5VDC.  W miejsce RS i RG wstaw zwory i zmierz VD ; Oblicz ID.

Określ w jakich stanach pracy był tranzystor.

3. Wg rys. 2. połącz układ pomiarowy z pominięciem Rd.  Dla sinusoidalnego napięcia wejściowego 
o f =1kHz określ zakres liniowej pracy wzmacniacza. Jest nim maksymalne napięcie wyjściowe 
– Uomax, powyżej którego kształt przebiegu zaczyna odbiegać od sinusoidy.

4. Dla Uo≈0,5Uomax zmierz woltomierzem wzmocnienie kuo – nieobciążonego wzmacniacza (RL= ∞),i powtórnie wzmocnienie – ku, z obciążeniem (RL=6k8).

Rys. 2. Układ do badania wzmacniacza

5. Za pomocą oscyloskopu zmierz częstotliwości graniczne wzmacniacza: dolną - fd,

i górną - fg. Określają one częstotliwości wzmacnianych napięcia, dla których  wzmocnienie wzmacniacza jest mniejsze o 30% względem wzmocnienia przy f=1kHz (w mierze decybelowej odpowiada to spadkowi wzmocnienia o 3dB).

Oblicz też 3-decybelowe pasmo przenoszenia wzmacniacza: Δf3dB = fg - fd.

6. Zmierz rezystancję wyjściową Ro.  Zastosuj metodę pomiaru Ro opisaną w „Ćwiczeniu_0”.

Ro = RL [( Uo1 - Uo2)/Uo2].

7. Zmierz rezystancję wejściową Ri.  Zastosuj metodę pomiaru Ri opisaną w „Ćwiczeniu_0”.

Ri= Rd [Uo2 /( Uo1 - Uo2)].

W sprawozdaniu:

Podaj zestawienia parametrów wzmacniacza (obliczonych i zmierzonych – wyjaśnij ewentualne różnice, oceń jego właściwości.

W jakich zastosowaniach może być przydatny wzmacniacz o takich parametrach

Protokół badań do ćw. 3

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE TRANZYSTORA UNIPOLARNEGO – WZMACNIACZ WS

Data: ……………………………...

Grupa:……………						Termin;…………………………...

1.   …………………………………………………

2.   …………………………………………………

3.   …………………………………………………

Tabele pomiarowe

Tab. 1. Napięcia i prądy stałe w charakterystycznych punktach układu wzmacniacza.

| Pomiary | Obliczenia |
| --- | --- |
| UDD [V] | VS [V] | VG [V] | VD [V] | UGSQ [V] | UDSQ [V] | IDQ [mA] |

Tab. 2. Napięcia i prądy tranzystora w stanie odcięcia i głębokiego nasycenia

| Warunki pomiaru | Pomiary | Obliczenia | Stan Tranzystora |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VS [V] | VD [V] | UGS [V] | UDS [V] | ID [mA] |  |
| Ui = –5VDC |  |  |  |  |  | .................. |
| Ui = 0VDC RG = 0 Ω |  |  |  |  |  | .................. |

Tab. 3. Wyznaczenie Uomax  i wzmocnienia wzmacniacza

| Warunki pomiaru | Uomax [V] | Uo [V] | Ui [V] | kuo lub ku [V/V] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bez obciążenia |  |  |  |  |
| z obciążeniem RL |  |  |  |  |

Tab. 4. Pomiary częstotliwości granicznych i pasma przenoszenia wzmacniacza

| Częstotliwość graniczna | Nastawa i odczyt napięcia Uop-p (z obrazu oscyloskopowego), w działkach | Częstotliwość graniczna (odczyt z miernika częstotliwości) [kHz] | Pasmo przenoszenia wzmacniacza (f [kHz] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | przy f=1kHz | dla częstotliwości granicznej |  |  |
| dolna - fd |  |  |  |  |
| górna - fg |  |  |  |  |

Tab. 5. Pomiar rezystancji wyjściowej wzmacniacza (Ro)

| RL [k(] | Uo1 [V] | RL [k(] | Uo2 [V] | Ro [k(] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ∞ |  | 6,8 |  |  |

Tab. 6. Pomiar rezystancji wejściowej wzmacniacza (Ri)

| Rd [k(] | Uo1 [V] | Rd [k(] | Uo2 [V] | Ri [k(] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 470 |  |  |