Ćwiczenie 6.

WO W UKŁADZIE  WZMACNIACZA RÓŻNICOWEGO

Rys. 1. Schemat układu wzmacniacza różnicowego.

Wyznacz parametry układu (Audf; Aucf ; Rif+ ; Rif- ; Rof) dla:

| GRUPA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCC | ± 15V |
| R1 | 10k | 8k2 | 10k | 8k2 | 10k | 6k8 |
| R2 | 100k | 82k | 100k | 82k | 100k | 68k |
| R3 | 10k | 10k | 8k2 | 6k8 | 6k8 | 10k |
| R4 | 100k | 100k | 82k | 68k | 68k | 100k |
| CMRR | 66 dB |

Oblicz Uo układu z rys. 1, jeżeli Ui1 ( ( 7,592 V, Ui2 ( ( 7,608 V, Zacznij od obliczenia Uid, Uic (oba wpływają na Uo), uważaj na definicję CMRR’a!

Rozwiązanie załącz w sprawozdaniu.

W układzie zastosuj+ precyzyjny, monolityczny, różnicowy wzmacniacz operacyjny, typ OP07, wersja C. Podstawowe parametry tego wzmacniacza:

AVO ( 1,2(105 V/V,	typ. 4(105 V/V
CMRR ( 94 dB,		typ. 120 dB
(Uio( ( 150 (V,		typ. 60 (V
Iib ( 7,0 nA,		typ. 1,8 nA
(Rid)typ = 33 M(,    (Ric)typ = 120 G(
SR ( 0,1 V/(s,		typ. 0,3 V/(s
BW1 ( 0,4 MHz,		typ. 0,6 MHz.

Ro= 60Ω

Program ćwiczenia.

Połącz układ z rys. 1.

1. Masz osiągnąć CMRR > 2000V/V
 tj. wzmocnienie dla sygnału wspólnego (Aucf( < 5mV/V – tzw. symetria pierwszego rodzaju. Zmierz wstępnie poziom Aucf przed symetryzacją – układ z rys. 2 , sygnał Uic np. 0 V i + 9 V, symetryzuj układ dodając do R2 rezystory szeregowe i równoległe do osiągnięcia żądanego CMRR z zapasem przynajmniej 50%. Zapisz zmiany w układzie i wyniki pomiarów przed i po symetryzacji, oblicz teraz w obu przypadkach Aucf i CMRR (w V/V i w dB) zakładając, że Audf ( 10 V/V.

# Rys. 2. Układ do badania charakterystyki
 Uo = f(Uic).

2. Skompensuj niezrównoważenie; dla zerowych sygnałów na obu wejściach (zwarte z masą) na wyjściu powinno być zero. Zastosuj zalecany przez producenta potencjometr. W następnych punktach nie zmieniaj jego nastawy!

3.  Zbadaj  charakterystykę  przejściową  dla sygnału DC wspólnego Uo ( f(Uic)  w układzie 
z rys. 2,
zakres Uic : ( 10 V...0... ( 10 V co 2 V.

4.  Zbadaj charakterystykę przejściową dla sygnału DC  różnicowego  Uo ( f(Uid)    w układzie z rys. 3,
 zakres Uid : ( 1,6 V...0... ( 1,6 V co 0,2 V. 
Jako źródło Uid zastosuj kanał zasilacza z jednakowymi rezystorami RZ np. (100–200) ( 
z zacisków we( i we( do masy, jak na rys. 3; 
to gwarantuje Uic ( 0  (dlaczego ?).

# Rys. 3. Układ do badania charakterystyki 
Uo = f(Uid).

5. Oblicz obydwa wzmocnienia (Audf tylko w zakresie liniowej pracy), oblicz CMRR  w V/V 
i dB. Porównaj osiągnięty CMRR z typową wartością dla OP07, wyciągnij wnioski.

6. Zmierz Rif- oraz Rif+. Porównaj zmierzone rezystancje z rezystancjami wyznaczonymi teoretycznie.

7.  Zmierz R1, R2, R3, R4. Określ jakość symetryzacji

Protokół badań do ćw. 6.

WO W UKŁADZIE WZMACNIACZA RÓŻNICOWEGO

Data: …………………………...

Grupa:……………																						Termin;………………………

1.   …………………………………………………

2.   …………………………………………………

3.   …………………………………………………

Tabele i wyniki obliczeń.

Tab. 1. Pomiar CMRR wzmacniacza różnicowego przed symetryzacją

| Uic znam [V] | 0 | + 9 | Auc [mV/V] | Audf [V/V] | CMRR | CMRR [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uic [V] | 0 (zwora) Odłącz Eg |  |  | 10 |  |  |
| Uo [mV] |  |  |  |  |  |  |

Tab. 2. Pomiar charakterystyki Uo ( f(Uic)

| Uic znam [V] | – 10 | – 8 | – 6 | – 4 | – 2 | 0 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uic [V] |  |  |  |  |  | (zwora) Odłącz Eg |  |  |  |  |  |
| Uo [mV] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auc [mV/V] |  |

Tab. 3. Pomiar charakterystyki Uo ( f(Uid)

| Uid znam [V] | – 1,6 | – 1,4 | – 1,2 | – 1,0 | – 0,8 | – 0,6 | – 0,4 | – 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uid [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uo [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uid znam [V] | + 0,2 | + 0,4 | + 0,6 | + 0,8 | + 1,0 | + 1,2 | + 1,4 | + 1,6 |
| Uid [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uo [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Audf [V/V] |  |

Tab. 4. Obliczenia CMRR wzmacniacza różnicowego po symetryzacji

| Auc [mV/V] | Audf [V/V] | CMRR | CMRR [dB] |
| --- | --- | --- | --- |

Tab. 5. Pomiar rezystancji Rif–

| Rd [Ω] | 0 |  | Rif– [Ω] |
| --- | --- | --- | --- |
| Uo [V] | ≥ 1V |  |  |

Tab. 6. Pomiar rezystancji Rif+

| Rd [Ω] | 0 |  | Rif+ [Ω] |
| --- | --- | --- | --- |
| Uo [V] | ≥ 1V |  |  |

R1 = …………. kΩ,        R2= …………. kΩ,          R3 = …………. kΩ,        R4 = …………. kΩ,