ĆWICZENIE 7.

GENERACJA DRGAŃ ELEKTRYCZNYCH

Generator fali sinusoidalnej

Przed zajęciami.

Oblicz dla układu z Rys. 1, na podstawie danych z Tab. 1, teoretyczną wartość częstotliwości f oraz rezystancji R1 , spełniającej warunek wzbudzenia i stabilnej pracy. Nieliniowy dwójnik D1║R2b║D2 
nie wymaga składania, jest w laboratorium; przyjmij do obliczeń, że przy stabilnej pracy układu jego 
zastępcza rezystancja jest około 0,5R2b .

Tab. 1.  Wartości elementów dla układu z rys. 1.

| Element | GRUPA |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R2a [k(] | 10 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 10 | 8,2 |
| R2b [k(] | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Ra [k(] | 3,9 | 4,7 | 3,9 | 47 | 4,7 | 4,7 |
| Rb [k(] | 20 | 4,7 | 20 | 47 | 47 | 15 |
| Ca [nF] | 33 | 33 | 33 | 3,3 | 33 | 33 |
| Cb [nF] | 10 | 33 | 10 | 3,3 | 3,3 | 10 |

Rys. 1.  Schemat układu generatora fali sinusoidalnej

z czwórnikiem Wiena i pętlą stabilizacji amplitudy wraz

z elementami (wartości w tab. 1) i przyrządami do badania.

Program ćwiczenia.

W ćwiczeniu zastosuj wzmacniacz operacyjny OP 07

      - Połącz układ bez obciążenia, ze znamionowym Ucc.= ±15V. Uruchom; nastawnym rezystorem R1 (opornica dekadowa), w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego ustaw na wyjściu skuteczną wartość znamionową Uon = 3,5 V. Zanotuj wartości znamionowe fn , R1n.  Przyjrzyj się kształtowi sygnału, 
zapisz uwagi lub sfotografuj przebieg.

      - Nie zmieniaj R1 , zbadaj wpływ obciążenia oraz zmian napięć zasilania na f i Uo .
Zbadaj wpływ na wymienione parametry: obciążenia RL = 1k( a następnie, bez RL ,
wpływ zmian napięć zasilania Ucc : symetrycznej na ( 9 V, niesymetrycznej na +15V/–9V 
oraz  +9V/–15V )

Opis skutków przedstaw za pomocą zmian względnych (procentowych).

      - Zbadaj wpływ zmiany R1 w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego na f , Uo , stabilność pracy, kształt sinusoidy; zalecam taką regulację aby zmiany Uo były od 8,5 V w dół co 0,5 V. W sprawozdaniu m.in. wykreśl Uo = f(R1) i Uo = f((R1) oraz f = f(R1) i f = f((R1). Określ na podstawie wykresów optymalny zakres R1 i (R1 – kryterium to małe zmiany Uo i f . Przyjmij za R1n tą wartość R1 , która daje na wyjściu generatora znamionowe Uon . Obliczaj:

.

Podobne zależności zastosuj do obliczenia względnych zmian w pkt. 2.

Protokół badań do ćw. 7.

GENERATOR FALI SINUSOIDALNEJ

Data: …………………………

Grupa:……………						              Termin;…………………………......

1.   …………………………………………………

2.   …………………………………………………

3.   …………………………………………………

Tabele i wyniki obliczeń.

Tab. 1. Uruchomienie generatora

| Ucc [V] | ±15 | Uwagi o kształcie |
| --- | --- | --- |
| RL [Ω} | ∞ |  |
| R1n [Ω] |  |  |
| Uon [V] |  |  |
| fn [kHz] |  |  |

Tab. 2. Wpływ zmian obciążenia RL i zmian napięcia zasilania UCC

| Ucc [V] | ±15 | ±9 | +15 / –9 | +9 / –15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RL [Ω} | 1k | ∞ | ∞ | ∞ |
| R1 [Ω] | R1n | R1n |
| Uo [V] |  |  |  |  |
| f [kHz] |  |  |  |  |
| δUo [%] |  |  |  |  |
| δf [%] |  |  |  |  |

Tab. 3. Wpływ zmian rezystancji R1                      R1n = …………………..kΩ                             (UCC = ± 15V)

| U’o [V] | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 [Ω] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uo [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f [kHz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δR1 [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U’o [V] | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,25 |
| R1 [Ω] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uo [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f [kHz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| δR1 [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |