Ćwiczenie 8.

UKŁADY CYFROWE

Przed zajęciami.

A) Zapoznaj się (literatura, wykład, internet) z właściwościami cyfrowymi (tabele prawdy, dopuszczalne poziomy Hi i Lo)

B) Do każdego punktu „Programu ćwiczenia” narysuj schemat logiczny. Jeżeli układ wymaga projektu - koniecznie dodaj odpowiednią tabelę prawdy i dowód logiczny według zasad algebry Boole’a.

Program ćwiczenia.

Stosowane w ćwiczeniu układy scalone to z grupy TTL:

7400 (cztery NAND 2-wej), 							1 szt. 
7404 (sześć NOT), 									1 szt.

7402 (cztery NOR 2-wej), 							1 szt. 
7486 (cztery EX-OR 2-wej)							1 szt.

7474 (dwa przerzutniki D zboczowe)					2 szt.
7475 (cztery przerzutniki D latch)						1 szt.
7476 lub 74107 (dwa przerzutniki JK-MS)			2 szt.

Tylko te układy możesz wykorzystać do projektu!

Wszystkie uruchamiane i badane układy będą zasilane tylko jednym napięciem, znamionowo: Ucc = + 5 V.

A.  Badania funktorów:

1. Zbadaj zgodność działania z tablicą prawdy funktora NAND (7400)

2. Zbadaj zgodność działania z tablicą prawdy funktora EX-OR (7486)

B.  Konwersja funktorów; zaprojektuj, połącz i zbadaj działanie logiczne układu:

3. Funktora NOR 2-wej zrobionego z NAND’ów (z jednego 7400),

4. Funktora EX-OR 2-wej zrobionego z NAND’ów (z jednego 7400),

5. Funktora NAND 4-wejściowy zrobionego z funktorów wymienionych na początku „Programu ćwiczenia”.

C.  Realizacja układów kombinacyjnych; zaprojektuj, połącz i zbadaj działanie logiczne układu:

6. Multipleksera 2-wej: wejścia danych X0, X1, wejście sterujące (adresowe) A, wyjście Y.

7. Demultipleksera 2-wyj: wejście danych X, wejście sterujące (adresowe) A, wyjścia Y0, Y1.

8. Komparatora dwóch liczb 2-bitowych: wejścia danych (liczby):  A = a1 a0   ;   B = b1 b0 , wyjście Y

Y = 1   gdy   A = B

Y = 0   gdy   A ≠ B

D.  Realizacja układów sekwencyjnych; zaprojektuj, połącz i zbadaj działanie logiczne układu:

9. 4-bitowy, jednokierunkowy rejestr przesuwny z wyjściem równoległym

10. Licznik asynchroniczny modulo 3 z możliwością: zerowania, blokady i wpisu (niezerowego ) stanu 
    początkowego

Uwaga 1.  Każdy student przynosi na zajęcia projekty indywidualne, które zbiorę po zajęciach.

Uwaga2.  Projekty: 3-4-5-6-7-8,  oprócz schematu ideowego powinny zawierać tabele prawdy 
                i opis analityczny (realizacja i minimalizacja funkcji) pokazujący sposób rozwiązania problemu.

Uwaga3.  Projekty: 9 i 10,  oprócz schematu ideowego powinny zawierać sekwencje czasowe, 
               i  tabele prawdy

Przykład

Zaprojektuj (zrealizuj) NAND 3- wejściowy

Tabela prawdy

| a | b | c | y | y’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |

gdzie:

y’ – wynik badań układu

Lub inaczej:

Uwaga: Cyfry na rysunkach oznaczają numery
              wyprowadzeń („nóg”) układów scalonych