Pomiary pośrednie parametrów elementów indukcyjnych

1. Pojęcia podstawowe

Element elektryczny – najprostsza część składowa układu elektrycznego; stanowi samodzielną konstrukcyjną całość i wykazuje w istotny sposób jedną charakterystyczną właściwość. Wśród  wielu różnorodnych elementów wyróżnia się:

- elementy rezystancyjne, czyli przewodniki i rezystory - mające zdolność do przewodzenia prądu  i  przemiany energii prądu elektrycznego na energię cieplną; zjawisko bezpowrotnego rozpraszania energii elektrycznej nazywamy stratnością,

- elementy indukcyjne, czyli cewki, dławiki, transformatory - w wyniku przepływającego prądu mają zdolność gromadzenia energii w postaci pola magnetycznego; nazywane są też elementami zachowawczymi, gdyż energię pola magnetycznego można z powrotem odzyskać,

- elementy pojemnościowe, czyli kondensatory – w wyniku występujących na okładkach ładunków elektrycznych mają zdolność do gromadzenia energii w postaci pola elektrycznego; są też elementami zachowawczymi.

Cewka indukcyjna – element elektryczny wykonany w postaci zwojnicy, której podstawowym parametrem jest indukcyjność. Cewki dzielimy na bezrdzeniowe (powietrzne) i z rdzeniem ferromagnetycznym. Właściwości cewek modeluje się najczęściej schematem zastępczym w postaci dwójnika elektrycznego, składającego się z połączonych szeregowo indukcyjności L  i rezystancji R (rys. 1). Indukcyjność L  reprezentuje pole magnetyczne wytworzone przez uzwojenie cewki, zaś rezystancja R modeluje stratność cewki, wywołaną rezystancją uzwojenia oraz stratami energii w rdzeniu (w przypadku cewek rdzeniowych).

Rys. 1. Schemat zastępczy cewki indukcyjnej

Dławik – cewka z rdzeniem ferromagnetycznym i pojedynczym uzwojeniem, charakteryzująca się dużą i stałą indukcyjnością, w funkcji częstotliwości. W obwodzie elektrycznym stanowi duży opór dla prądu przemiennego, a mały dla prądu stałego. Dławiki stosowane są w filtrach elektrycznych.

Metoda techniczna - zwana też metodą amperomierza, woltomierza i watomierza – może być zrealizowana w dwóch układach pomiarowych, przedstawionych na rys. 2.

Rys. 2. Układy do pomiaru metodą techniczną parametrów cewek indukcyjnych i kondensatorów;

a) układ z poprawnie mierzonym prądem, b) układ z poprawnie mierzonym napięciem.

Stosując jeden z układów i mierząc natężenie prądu amperomierzem, napięcie woltomierzem i moc czynną watomierzem, oraz wykorzystując prawa elektrotechniki dla obwodów prądu sinusoidalnie zmiennego, oblicza się parametry badanego elementu:

- ze wskazań amperomierza i woltomierza wyznacza się impedancję elementu: ,

- ze wskazań amperomierza i watomierza – rezystancję elementu: ,

- z wartości Z i R wynika reaktancja elementu:

- z wartości XL – indukcyjność elementu:

Na dokładność pomiarów układami z rys. 2. mogą wpływać błędy metody technicznej.

O wyborze do pomiarów jednego z nich decyduje mniejszy błąd metody. Jednak w praktyce częściej wybiera się układ z poprawnie mierzonym napięciem, a to ze względu na łatwy sposób obliczenia dla niego poprawek na wskazania amperomierza i woltomierza, i co za tym idzie – na uzyskanie dokładniejszych wyników.

Jeżeli układ pomiarowy jest zasilany z sieci, w  której częstotliwość napięcia wynosi 50Hz i ma dużą stałość, to nie jest wymagany pomiar częstotliwości. W innym przypadku układ pomiarowy należy uzupełnić o miernik częstotliwości.

- Program pomiarów, układ pomiarowy i tablica pomiarowa

Metodą techniczną wykonać pomiary parametrów zastępczych dławika - jego indukcyjności i rezystancji. W tym celu:

- Zestawić układ pomiarowy w strukturze poprawnie mierzonego napięcia.

- Wykonać pomiary dla  4...5  nastaw prądu przepływającego przez dławik.

Dławik

Rys. 3. Układ pomiarowy

Tab. 1. POMIARY  PARAMETRÓW  ZASTĘPCZYCH  DŁAWIKA nr ........ (Idł.max = ...... A)

| Lp. | ODCZYTY |
| --- | --- |
|  | Pomiar I | Pomiar U | Pomiar f | Pomiar P |
|  | Iz A | IA A | ur(I) % | Uz V | UV V | ur(U) % | f Hz | ur(f) % | Pz W | cw W/dz | (w dz | Pw W | ur(Pw) % | pw W | Pp W |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

c.d. Tab. 1.

| WYNIKI POMIARÓW |
| --- |
| Z | R | L |
| ( | R ( U(R), p=0,95 ( | % | L ( U(L) , p=0,95 mH | % |

W tablicy:  Iz, Uz, Pz – zakresy pomiarowe przyrządów,

;   ;

- niepewności standardowe przyrządów pomiarowych,

- poprawka na wskazania watomierza,

- moc odbiornika (wartość poprawna),

Z = UV / IA - impedancja dławika.

3. Analiza metrologiczna pomiarów

# Niepewność  pomiarów  rezystancji  zastępczej  R

Z równania pomiaru , wynika zależność na wyznaczenie niepewności standardowej łącznej (względnej) pomiaru rezystancji:

[%].

W obliczeniach niepewności rozszerzonych na poziomie ufności p=0,95 należy przyjąć współczynnik rozszerzenia k =2, i wtedy:

[%],

i

Niepewność  pomiarów  indukcyjności  zastępczej  L

Z równania pomiaru: , wynika zależność na względną niepewność standardową łączną  pomiaru indukcyjności:

,

w zależności:  .

Podobnie jw. przy p=0,95 - k=2, i wtedy:

[%]

.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- spis przyrządów w formie tabeli

- dane obiektu pomiarowego

- rysunek układu pomiarowego

- tablicę pomiarową i przykładowe obliczenia wszystkich mierzonych wielkości

- wykresy obrazujące zmienność parametrów dławika w funkcji prądu: L = f(I),  R = f(I),

- ocenę wykonanych pomiarów  pod względem ich dokładności

- ocenę właściwości dławika (na podstawie wykonanych wykresów).

# Text boxes

R

UR

L

ULLL

I