1.  POMIARY MOCY W OBWODACH JEDNOFAZOWYCH

- Definicje

W obwodzie prądu stałego moc P jest iloczynem napięcia U i natężenia prądu I:  P = U I

W obwodzie prądu przemiennego definiuje się moc chwilową p(t), która jest iloczynem chwilowych wartości napięcia u(t) i natężenia prądu i(t): p(t) = u(t) i(t).

Jeżeli napięcie i prąd są sinusoidalnie zmienne, to:

i moc chwilową przedstawia zależność:

.

Z powyższej zależności widać, że obwodzie prądu przemiennego moc chwilowa p(t) oscyluje  z częstotliwością dwukrotnie większą od częstotliwości źródła zasilającego obwód - wokół wartości  P=U I cos( - zwaną mocą czynną. Amplituda tych oscylacji jest równa S = U I, i jest nazywana mocą pozorną. Moc czynna wynika z operacji uśrednienia p(t) w okresie T:

.

Moc bierna Q dla sinusoidalnych przebiegów napięcia i prądu określa zależność: Q = U I sinφ.

Wymienione moce wiąże ze sobą zależność:

Dużo bardziej złożone są zależności opisujące moce w obwodach z odkształconymi przebiegami napięć i prądów, które opisuje się sumą wielu przebiegów sinusoidalnych zw. harmonicznymi:

.

Wówczas poszczególne moce wynikają ze wzorów:

,

,		.

Okazuje się jednak, że obliczone z powyższych równań moce S, P i Q nie spełniają równania . Z tej przyczyny wprowadzono teoretyczne pojęcie mocy zniekształceń D, która wynika z zależności:

Wprowadzenie mocy zniekształceń spełnienie zależność: - co jednak nie rozwiązuje w pełni zagadnienia obliczania mocy przebiegów odkształconych, gdyż w obecnym stanie wiedzy, teorii tej nie można zinterpretować fizycznie (doświadczalnie).

Stosunek mocy czynnej P do pozornej S nazywany jest współczynnikiem mocy PF (power factor): PF = P/S.  Jeżeli przebiegi napięcia i prądu są sinusoidalne, to współczynnik mocy PF jest równy cosinusowi kąta (, opisującemu przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem i prądem - stąd zwany jest też cosinusem φ.

2. Analogowe mierniki mocy

Mierniki analogowe są konstrukcjami elektromechanicznymi typu elektrodynamicznego lub ferrodynamicznego. W obu występują dwa zespoły cewek - napięciowej (ruchomej), oraz prądowej (nieruchomej). Dynamiczne oddziaływanie pól magnetycznych, skutkiem płynących prądów w cewkach, powoduje powstanie w cewce ruchomej momentu obrotowego, a w konsekwencji odchylenie wskazówki miernika, proporcjonalne do mocy czynnej pobieranej przez odbiornik.

Watomierze elektrodynamiczne budowane są w klasach dokładności 0,1; 0,2 i 0,5. Ich zaletą jest równomierna (liniowa) podziałka, a wadą, duża podatność na zewnętrzne pola magnetyczne.

Watomierze ferrodynamiczne dodatkowo wyposażone są w obwód magnetyczny, dzięki któremu moment napędowy cewki ruchomej jest znacznie większy niż w mierniku elektrodynamicznym.  Konstrukcja ta jest mniej wrażliwa na wpływ zewnętrznych pól magnetycznych. Jednak obwód magnetyczny wprowadza błąd fazowy i wywołuje histerezę charakterystyki przetwarzania, a podziałka miernika jest nieliniowa. Stąd watomierze ferrodynamiczne zwykle są stosowane w obwodach prądu przemiennego, a najwyższa osiągana dokładność odpowiada klasie 0,5. Górna granica częstotliwości nie przekracza 500Hz.

Mierniki mocy charakteryzują następujące parametry:

- Rodzaj przebiegów czasowych wielkości wejściowych (napięcia i prądu) - stałe, okresowo zmienne – sinusoidalne bądź niesinusoidalne, zw. odkształconymi,

- wartości znamionowe wielkości wejściowych (Un, In) - największa wartość wielkości wejściowej dopuszczalna przy długotrwałym działaniu przyrządu,

- maksymalne dopuszczalne wartości wielkości wejściowych (Umax,,Imax) – wartości wielkości wejściowych dopuszczalnych przy krótkotrwałym pomiarze; umożliwiają przeciążenie obwodów pomiarowych (prądowego i napięciowego) w dopuszczalnych granicach (np. Umax= 2Un, Imax=1,5In),

- zakres pomiaru mocy (Pn); jeżeli producent przyrządu nie podał zakresu mocy to zakres pomiaru mocy wynika ze wzoru: Pn=Un In (np. przy Un=100V, In=2A, to Pn=200W),

- rezystancja i indukcyjność obwodów wejściowych - decydują o poborze mocy przez watomierz, a w konsekwencji o błędzie metody pomiaru mocy,

- klasa dokładności watomierza - określa błędy podstawowe watomierza (graniczne dopuszczalne), gdy pomiar odbywa się w tzw. warunkach odniesienia, a podanych przez producenta przyrządu. Warunki odniesienia określają graniczne wartości wielkości nie będącymi celem pomiaru, a wpływającymi na wskazania przyrządu. Dla watomierzy wielkościami wpływającymi są m.in.: częstotliwość, temperatura, zewnętrzne pole magnetyczne

- błędy dodatkowe watomierza - wpływają na dokładność pomiarów wykonywanych w warunkach odbiegających od warunków odniesienia. Np. producenci watomierzy wskazówkowych podają dopuszczalne granice wielkości wpływowych: (40...50...500)Hz, (15...23...40)0C. Wartości podkreślone określają warunki odniesienia, a pomiary w wymienionych zakresach obarczone będą też błędami dodatkowymi. Pomiary poza zakresami nie są możliwe.

W handlu znajduje się też watomierze cyfrowe, których parametry nie odbiegają od analogowych, natomiast niektóre z nich pozwalają mierzyć i rejestrować większość wielkości opisujących przepływ mocy w trójfazowych sieciach elektroenergetycznych, (P, S, Q, PF, U, I). Są to tzw. analizatory parametrów sieci. Wysoka cena zakupu tych przyrządów musi być zwykle uzasadniona korzyściami ekonomicznymi, wynikającymi z ich zastosowania.

3. Metody pomiarowe

Można tu wyróżnić dwie metody: pośrednią (zw. metodą woltomierza i amperomierza),

i bezpośrednią (zw. watomierzową).

Metodę woltomierza i amperomierza zwykle wykorzystuje się do pomiaru nocy odbiorników prądu stałego małej mocy. W obwodach prądu przemiennego układ pomiarowy musi być uzupełniony o miernik przesunięcia fazowego między prądem a napięciem. Podobnie jak w pomiarze rezystancji, do dyspozycji są też dwa układy pomiarowe: z poprawnym pomiarem prądu i z poprawnym pomiarem napięcia. O wyborze któregoś z nich decyduje wynik porównania ich błędów metody, wynikających z poboru mocy przez przyrządy.

Metoda bezpośrednia pomiaru mocy w obwodach prądu stałego i jednofazowych prądu przemiennego 50 Hz jest realizowana za pomocą watomierza. W obwodzie pomiarowym powinny też być stosowany woltomierz i amperomierz, które pozwalają kontrolować napięcie podawane do watomierza i przepływający przez niego prąd. Jednocześnie przyrządy te, razem z watomierzem, umożliwiają mierzyć moce pozorną i bierną, oraz współczynnik mocy odbiornika.

Na rys. 1. przedstawiono najczęściej stosowany układ pomiarowy – z poprawnym pomiarem napięcia. Zachowanie prawidłowego włączenia początków obwodu prądowego i napięciowego watomierza (oznaczonych symbolem *), zapewnienia poprawne odchylenie jego wskazówki w przypadku odbiornika o charakterze indukcyjnym.

Rys. 1. Pomiar mocy w obwodzie jednofazowym układem z poprawnym pomiarem napięcia.

Rv – rezystancja woltomierza; Rw – rezystancja obwodu napięciowego watomierza.

Moc czynną oblicza się ze wzoru: Pw = cw αw ,

w którym: cw = (Un In) / αmax  - stała watomierza,

Un , In – znamionowe napięcie i prąd watomierza.

Moc Pw wskazywana przez watomierz jest większa od mocy odbiornika o moce pobierane przez obwód napięciowy watomierza i woltomierz. Poprawna wartość mocy odbiornika Podb wynika z zależności:	  Podb = Pw + pw , w której pw zwana jest poprawką na wskazania watomierza (patrz: tabela pomiarowa).

4. Program ćwiczenia

Pomiarów mocy odbiorników jednofazowych  i ich współczynników mocy, wykonać w układzie przedstawionym na rys. 2.

Rys. 2. Pomiar mocy czynnej odbiorników fazowych układem z poprawnym pomiarem napięcia (oscyloskop służy do obserwacji przebiegów czasowych napięcia i prądu)

Uwagi praktyczne do pomiarów:

- W czasie pomiarów, wynikiem zmian napięcia sieci, mogą być zauważalne wahania wskazań przyrządów. Wtedy odczyty z przyrządów powinny być uśrednione, a amplitudę tych wahań należy uwzględnić w obliczeniach niepewności pomiaru - w postaci dodatkowego błędu odczytu.

- W ćwiczeniu obiektami pomiarów są urządzania techniczne charakteryzujące się dużą zmiennością parametrów. W związku z tym, wyniki pomiarów z powodzeniem mogą być przedstawione niepewnością z jedną cyfrą znaczącą.

- Istnienie w układzie pomiarowym dwóch typów amperomierzy ma na celu ocenę ich przydatność w pomiarach prądów odkształconych (niesinusoidalnych). Zauważalna duża różnica wskazań w przypadku takich pomiarów świadczy o nieprzydatności jednego z nich. Którego?

4. Przykład opracowania wyniku pomiaru

Wyznaczyć współczynnik mocy elementu technicznego (żarówka LED). Wyniki pomiarów: P=75,3 W, U=236 V, I=482 mA. Niepewności standardowe przyrządów były następujące:

ur(P) = 0,65%, ur(U) = 0,84%, ur(I) = 0,44%.

Współczynnika mocy:     .

Niepewność standardowa łączna: .

Niepewność  rozszerzona (dla pomiaru pośredniego i p = 0,95 -  k = 2):

Ur(PF) =k ur(PF)= 2 1,15% = 2,3%

Niepewność rozszerzona bezwzględna: U(PF) = (Ur (PF)  PF) / 100%

U(PF) =(2,3% 0,662)/100% = 0,015 = 0,02

Wynik pomiaru (dla ):  PF = 0,66 ( 0,02 , Ur(PF) = 3,0%, p=0,95.

Opracowali: D.D. i K.N.

Tab. 1.  Pomiary mocy odbiorników jednofazowych

| Rodzaj źródła | pomiar napięcia | pomiar prądu | pomiar mocy | pw (poprawka) W | Pp(U(P) (p=0,95) W | PF (U(PF) (p=0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uz V | Uv V | ur(U) % | I* | I | Pz W | cw W/dz | (w dz | Pw W | ur(P) % |  |  |  |
|  |  |  |  | mA | (dI % | Iz ; cA mA; mA/dz | (A dz | IA mA | ur(I) % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I* - prąd zmierzony amperomierzem z przetwornikiem wartości średniej (multimetr V 640). W przypadku pomiaru takim amperomierzem znacznie odkształconych prądów występuje błąd dodatkowy (dI, którego wartość można oszacować na podstawie porównania jego wskazań ze wskazaniami amperomierza elektromagnetycznego, który prądy odkształcone mierzy poprawnie;

(dI = [(I*- IA) / IA] 100% - błąd dodatkowy multimetru V 640 w pomiarze odbiornika zniekształcającego przebiegu prądu.

Wzory: pw = -U2 (1/RV + 1/RW) - poprawka na wskazania watomierza; Pp = Pw + pw - poprawna wartość mocy; PF=Pp/(UV IA) - współczynnik mocy odbiornika Obliczenia niepewności pomiaru mocy -  jak dla pomiarów bezpośrednich. Obliczenia niepewności pomiaru współczynnika mocy: ,    -  gdzie k = 2 - dla p = 0,95.

### Tab. 2. Pomiary oscyloskopem cyfrowym parametrów prądu odkształconego

rodzaj odbiornika ………………………………..

| Pomiary wartości maksymalnej i skutecznej prądu | Pomiar czasu trwania impulsu |
| --- | --- |
| Um V | U V | R ( | Im mA | I mA | ksz=Im/I | timp ms | T/2 ms | timp / (T/2) x 100% |
| ….. | ….. | ……. | ….. | ….. | …… | ….. | ……. | …….. |

W tabeli:  Um ,U – wartość maksymalna i skuteczna spadku napięcia na oporniku R (pomiar oscyloskopem);  Im , I – obliczone wartości prądów;  ksz= Im/I -  współczynnik szczytu prądu (dla przebiegu sinusoidalnego wynosi 1,4 – porównaj ze zmierzonym!);

timp – czas trwania impulsu prądowego; timp / (T/2) – względny czas trwania impulsu, w